МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин

Кафедра екології та

безпеки життєдіяльності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до лабораторних занять з дисципліни

«Моніторинг навколишнього середовища»

для студентів денної форми навчання за спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Умань – 2011

Рекомендації розробила: к. с.-г. н., ст. викладач Василенко О. В.

Рецензент: доктор с.-г. наук, професор Балабак А.Ф.

Схвалено на засіданні кафедри екології та БЖД (протокол  №__ від  ______2011 р.)

Рекомендовано до видання методичною комісією факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського національного університету садівництва (протокол №_____   від _________2011 р.)

© УНУС, 2011

ЗМІСТ

Практична робота 1. Екологічне оцінювання природних умов басейну ріки………………………………………………………………………

Практична робота 2. Характеристика джерел забруднення атмосферного повітря в басейні річки………………………………………….

Практична робота 3. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері………………………………………………………………………..

Практична робота 4. Встановлення категорії небезпечності підприємства та уточнення розмірів санітарно-захисної зони……………….

Практична робота 5. Визначення кількості та місць розташування постів спостережень за станом атмосферного повітря…………………………

Практична робота 6. Визначення речовин, які підлягають контролю…………………………………………………………………………..

Практична робота 7. Оцінювання фонового стану річки……………

Практична робота 8. Характеристика основних учасників водогосподарського комплексу…………………………………………………..

Практична робота 9. Визначення категорій пунктів спостереження та розміщення контрольних створів……………………………………………..

Практична робота 10. Визначення програми спостережень. Вибір методів та приладів для контролю за якістю води………………………………

Практична робота 11. Прогнозування показників якості води……….

Практична робота 12. Характеристика забруднювачів ґрунтового покриву, які потрапили до нього внаслідок діяльності промислового сектору...............................................................................................................

Практична робота 13. Організація спостережень і контролю за забрудненням ґрунтів важкими металами………………………………………

Практична робота 14. Організація спостережень і контролю забруднень ґрунтів пестицидами………………………………………………..

Практична робота 1. Екологічне оцінювання природних умов басейну ріки.

Басейн ріки, що підлягає екологічному моніторингу, гіпотетично розташований у конкретній області, регіоні, на його території розміщені населені пункти, підприємства і тваринницькі комплекси. Необхідно оцінити вплив джерел забруднення на атмосферне повітря, поверхневі води і грунтовий покрив з подальшим контролюванням стану середовищ та розробленням природоохоронних заходів.

Об’єктом моніторингу вибрано р. Слонівка у Львівській області. Вихідні дані: область – Львівська, площа 21.8 тис. км2, кількість населення 2770,3 тис. осіб, масштаб планшету – 1:50000, підприємство – завод з виробництва азбесту.

1. Фізико-географічна характеристика басейну.

Необхідно коротко охарактеризувати фізико-географічні особливості басейну ріки, його розміщення, площу, рельєф, рослинний і тваринний світ.

2. Характеристика кліматичних умов.

Передбачає з’ясування таких показників: температури повітря (середньорічної та середньосезонної), визначення найхолоднішого та найтеплішого місяців року, кількості та розподілу опадів, дефіциту вологості повітря, напрямку переважаючих вітрів.

Треба побудувати розу вітрів; встановити зону зволоження.

3. Характеристика ґрунтового покриву.

Наводять і характеризують ґрунти басейну, здатності їх до ерозії. Окремо обчислюються площі заболоченої території, лісистості та розораності. З’ясовують фізичні та фізико-хімічні параметри найпоширенішого типу ґрунту; роблять висновок щодо родючості ґрунтів.

4. Гідрологічні та гідрографічні характеристики ріки.

Слід коротко охарактеризувати гідрографічну мережу басейну річки (основну ріку та притоки, умови формування стоку, особливості водного режиму), навести гідрографічну схему річкової мережі.

Визначають основні гідрографічні характеристики басейну річки (рис. 1.1);

1) довжину ріки (від витоку до гирла);

2) довжина приток;

3) коефіцієнт звивистості ріки.

Рис. 1.1. Схема басейну річки.

Умовні позначення:

|  | - населений пункт: а) міського типу, б) сільського типу |
| --- | --- |
|  | - промислове підприємство; |
|  | - шосе; |
|  | - ґрунтові дороги; |
|  | - річки; |
|  | - водосховища (ставки); |
|  | - меліоративні системи; |
|  | - ліси: а) хвойні, б) листяні; |
|  | - чагарники; |
|  | - а) лучна рослинність, б) зарості очерету; |
|  | - сади і виноградники; |
|  | - рілля; |
|  | - болото; |
|  | - природоохоронні території; |
|  | - міст. |

Завдання. Зробити загальний висновок щодо природних умов басейну річки Слонівка, розташованої у Львівській області.

Організація спостережень і контролю за забрудненням атмосферного повітря

Практична робота 2. Характеристика джерел забруднення атмосферного повітря в басейні річки

Потрібно коротко охарактеризувати об’єкти забруднення, забруднюючі речовини, що викидаються підприємствами в атмосферу, їх вплив на навколишнє середовище та здоров’я людей, визначити клас шкідливості підприємства та розміри стандартної санітарно-захисної зони.

Практична робота 3. Розподіл концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері.

Він підпорядковується законам турбулентної дифузії. На розсіювання викидів суттєво впливає стан атмосфери, розміщення підприємств і джерел викидів (висота джерела, діаметр гирла тощо). Особливості місцевості, фізичні та хімічні властивості речовин, що викидаються. Горизонтальне переміщення суміші визначається, як правило, швидкістю вітру, а вертикальне – висотним розподілом температур.

З віддаленням від труби в напрямку розподілу промислових викидів виокремлюють три зони забруднення атмосфери:

1) зону перекиду факела викидів (вона характеризується невисоким вмістом шкідливих речовин у приземному шарі повітря);

2) зону задимлення з максимальним вмістом шкідливих речовин (ця зона найнебезпечніша для населення), вона залежить від метеорологічних умов і може бути розміщена від забудови у межах 10-49 висот труби;

3) зону поступового зниження рівня забруднення.

Значення максимальної концентрації прямо пропорційне до обсягу викидів з джерела і обернено пропорційне квадрату його висоти над землею. Підйом гарячих потоків майже повністю зумовлений підйомною силою газів, що мають вищу температуру, ніж навколишнє повітря.

Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини – См(мг/м³) при викиді газоповітряної суміші з одиничного джерела з круглим гирлом, яке досягається за несприятливих умов на відстані Хм(м) від джерела, визначають за формулою:

См = ,

де А – коефіцієнт, що враховує частоту температурних інверсій (для розміщених в Україні джерел висотою менше 200 м у зоні від 50º до 52º п.ш. – 180 (Чернігівська, Сумська, Київська, Волинська, Рівненська, Житомирська області), а південніше 50º п.ш. - 200);

М, г/с – маса шкідливої речовини, викинутої в атмосферу за одиницю часу;

F – коефіцієнт швидкості осідання шкідливих речовин в атмосферу (для газів – 1, для парів - 2, для пилу - 3);

Н, м – висота джерела викиду (для наземних джерел Н = 2м);

η – коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості (якщо місцевість рівна або слабо перехресна з перепадом висот, які не перевищують 50м на 1 км, приймають η = 1);

∆Т(ºС) – різниця між температурою навколишнього атмосферного повітря Тn;

V1(м³/с) – витрата газоповітряної суміші, яку визначають за формулою:

V1 = ·W,

де D – діаметр гирла труби;

W0 – середня швидкість виходу газоповітряної суміші з гирла джерела викиду;

m і n – коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші з гирла з джерела викиду (їх визначають залежно від параметрів f; fe; Vм; Vм1):

f = 1000;

= 1,3;

fe = 800 · ()³;

Vм = 0,65,

де Vм – небезпечна швидкість вітру,

- швидкість вітру, за якої приземні концентрації мають найбільші значення.

Коефіцієнт m визначають залежно від f за формулою:

m = , при f < 100

m = , при f ≥ 100

Для fe < f < 100 значення коефіцієнта m знаходять при f = fe.

Коефіцієнт n при f < 100 визначається залежно від Vм:

n = 4,4 Vм, при Vм < 0,5                                   (а)

n = 0,532 - 2,13 Vм + 3,13, при 0,5 ≤ Vм  < 2

n = 1, при Vм  ≥ 2.                                           (б)

При f ≥ 100 або ∆Т ≈ 0 коефіцієнт n обчислюється так:

= 0,5 (холодні викиди);

См = · К,

К =  = ,

Коефіцієнт n розраховують за формулами (а) або (б) при Vм = .

Усі розрахунки зводять у таблицю 1.1.

Таблиця 1.1. Показники забруднення

| Назва забр. речовин | Маса викиду, г/с | Висота джерела викиду, м | Витрата газової суміші, м³/с | коефіцієнти | Cma мг/м³ | Сгдк макс раз. мг/м³ | Сгдк сер доб мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | F | η | m | n | f | Vм | Vм1 | fe |  |  |  |

Після цих розрахунків визначають відстань, на якій формується максимальна приземна концентрація.

Відстань Хм (м) від джерела викидів, на яких приземна концентрація С за несприятливих метеорологічних умов досягає максимального значення См, визначають за формулою:

якщо F < 2, то Хм = dH;

якщо F ≥ 2, то Хм = dH

Значення безрозмірного параметру d знаходять за формулами (при f < 100):

d = 2,48(1+0,28), при Vм ≤ 0,5

d = 4,95 Vм(1+0,28), при 0,5 < Vм ≤ 2;

d = 7(1+0,28), при Vм > 2.

Для речовин, концентрації яких перевищують гранично допустимі максимальні разові концентрації, розраховують відстань, на якій формується концентрація в межах ГДК. За небезпечної швидкості вітру Vм приземну концентрацію шкідливих речовин С (г/м³) в атмосфері по осі факела викиду на різних відстанях Хм від джерела викиду визначають за формулою:

С = S1 · См,

де S1 – коефіцієнт, який визначається залежно від відношення Х/Хм і коефіцієнта F:

S1 = 3(Х/Хм) - 8 (Х/Хм)³ + 6 (Х/Хм)², при Х/Хм ≤ 1;

S1 = , при 1 < Х/Хм ≤ 8;

S1 = , при Х/Хм >8, F ≤ 1,5;

S1 = , при Х/Хм >8, F > 1,5.

Розрахунки записують у вигляді таблиці (табл.. 1.2).

Таблиця 1.2. Відстані від джерела забруднення

| Х | Х/Хм | S1 | C | Сгдк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| речовина 1 |
| Х1 Х2 Хn |  |  | С1 С2 |  |

Для проведення розрахунків щодо ефекту сумації враховують, що сума концентрацій речовин, наділених ефектом сумації, нормована на їх гранично допустимі рівні і не повинна перевищувати 1:

+  + … + ,

де С1, С2, …, Сn – фактичні концентрації речовин в атмосфері;

ГДК1, ГДК2, …, ГДКn – гранично допустимі концентрації тих самих речовин.

Речовини з ефектом сумації окремо можуть мати концентрації, що не перевищують ГДК, і бути нешкідливими, але разом вони діють, як і речовини, вміст яких перевищує ГДК.

Ефект сумації мають такі групи речовин:

1) ацетон, акролеїн, фталевий ангідрид;

2) ацетон, фенол;

3) ацетон, ацетофенол;

4) ацетон, фурфурол, формальдегід, фенол;

5) ацетальдегід, вінілацетат;

6) аерозолі п’ятиокисного ванадію і окисли марганцю;

7) аерозолі п’ятиокисного ванадію і триоксидів хрому;

8) аерозолі п’ятиокисного ванадію і сірчистий ангідрид;

9) бензол і ацетофенол;

10) озон, діоксин азоту, формальдегід;

11) оксид вуглецю, діоксин азоту, формальдегід, гексан;

12) сірчистий ангідрид, аерозоль сірчаної кислоти;

13) сірчистий ангідрид і сірководень;

14) сірчистий ангідрид і діоксин азоту;

15) сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, діоксин азоту і фенол;

16) сірчистий ангідрид, фенол.

Деякі інші, менш поширені, речовини, теж характеризуються ефектом сумації.

Завдання. Розрахувати максимальні приземні концентраці забруднюючих речовин, що викидаються підприємством і відстані їх формування. Проаналізувати вплив забруднення на прилеглу до підприємства територію.

Практична робота 4. Встановлення категорії небезпечності підприємства та уточнення розмірів санітарно-захисної зони

Для визначення категорії небезпечності підприємства використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу за формою статистичної звітності 2ТП-повітря. У цій формі має бути розшифрування «вуглеводнів» і не повинно бути інформації про сумарні викиди шкідливих речовин в атмосферу від групи підприємств.

Категорію небезпечності підприємств (КНП) обчислюють за виразом:

КНП = (),

де Мі – маса викиду і-ої речовини, т/рік;

ГДКс.д. – середньодобова гранично допустима концентрація і-ої речовини, мг/м³;

n – кількість викинутих підприємством шкідливих речовин, які забруднюють атмосферу;

аі – безрозмірна константа, яка дає змогу порівняти ступінь шкідливості і-ої речовини і шкідливістю сірчистого газу (визначають за табл.. 1.3).

Таблиця 1.3. Відповідність безрозмірної константи і класу небезпечності речовини

| Константа | Клас небезпечності речовини |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| аі | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Для розрахунку КНП за відсутності середньодобових значень ГДК використовують значення максимально разових ГДК, ОБРВ або зменшені в десять разів значення ГДК робочої зони забруднюючих речовин.

Значення КНП для речовин, для яких немає інформації про ГДК або ОБРВ, прирівнюють до маси викидів даних речовин. За величиною КНП підприємства поділяють на 4 категорії небезпечності. Граничні умови для з’ясування категорії небезпечності підприємства наведено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4. КНП і їх граничні значення

| Категорії небезпечності | Значення КНП | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| І | ≥108 | 1000 |
| ІІ | 104 ≤ КНП < 108 | 500 |
| ІІІ | 103 ≤ КНП < 104 | 300 |
| IV | < 103 | 100 |

Залежно від КНП здійснюють облік викидів забруднюючих речовин в атмосферу, запроваджують періодичність контролю за викидами підприємств і визначають санітарно-захисну зону (СЗЗ) від джерел забруднень до житлових районів. У таких зонах розміщують адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо тощо.

Уточнення розмірів стандартної СЗЗ проводять з урахуванням рози вітрів за формулою:

= Lсан,

де Lсан – відстань від джерела забруднення до межі санітарної зони, м. Її обчислюють за співвідношеннями:

якщо Х < Lсан,                               то Lсан = Lсан;

якщо Lсан < Х < 3 Lсан,              то Lсан = Х;

якщо Х < 3Lсан,                             то Lсан = 3Lсан,

де Lсан - розміри стандартної санітарно-захисної зони, м;

Х – найбільша відстань, де формується концентрація забруднюючої речовини в межах ГДК;

Р – середньорічна повторюваність напрямку вітру;

Р0 – повторюваність напрямку вітрів одного румба при круговій розі вітрів (при восьми румбовій розі Р0 = 100/8 = 12,5%).

Всі розрахунки подають у вигляді таблиці (табл.. 1.5):

Таблиця 1.5. Відстані від джерела забруднення до місця санітарної зони

| Напрямок вітру | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lсан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р/Р0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

За уточненими розмірами визначають вид санітарної зони для підприємства.

Завдання. Встановити категорію небезпечності підприємства і уточнити розмір санітарно-захисної зони. Охарактеризувати необхідність призначення цієї зони.

Практична робота 5. Визначення кількості та місць розташування постів спостережень за станом атмосферного повітря

Пости спостереження за забрудненням атмосферного повітря бувають стаціонарні, маршрутні та пересувні.

Кількість стаціонарних постів визначають залежно від чисельності населення (табл.. 1.6).

Таблиця 1.6. Залежність кількості стаціонарних постів спостереження від чисельності населення

| Кількість населення, тис. осіб | < 50 | 50-100 | 100-200 | 200-500 | 500-1000 | 1000-2000 | > 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість постів, шт.. |  |  |  |  |  |  |  |

Маршрутні пости розміщують в точках перетину концентричних кіл з радіальними лініями, що вказують напрямки світу (рис. 1).

Рис. 1. Схема розташування маршрутних постів спостереження

Концентричні кола мають такі радіуси 0,5R; R; 1,5 R – радіус кола обчислюється за формулою:

R = 20 · Н,

де Н – висота джерела викиду, м.

Пересувний (підфакельний) пост розміщують під димовим факелом.

Відбір проб проводять за напрямом вітру в точках перетину переважаючого напряму з колами радіусами 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 км на межі санітарної зони та на межі санітарної зони + 200 м, а також на відстані формулювання максимальних концентрацій. На кожному колі, по обидві сторони від осі факела, на відстані 1/25R кола встановлюють ще 2 пости спостереження. Точки відбору проб при під факельних спостереженнях показують графічно (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Розміщення точок відбору проб при під факельних спостереженнях.

Завдання. Обґрунтувати необхідність здійснення спостережень і контролювання атмосферного повітря. Встановити кількість постів спостереження і місця їх розташування.

Практична робота 6. Визначення речовин, які підлягають контролю

На стаціонарних постах обов’язково проводять спостереження за такими речовинами, як пил, діоксин сірки, оксид вуглецю, оксид азоту і тими речовинами, концентрації яких перевищують ГДК. ці спостереження проводять, якщо підприємства впливають на місця розташування постів.

На маршрутних постах проводять спостереження за тими речовинами, концентрації яких перевищують ГДК, та додатково за пилом, діоксином сірки, оксидом вуглецю, оксидом азоту при умові, що вони є в газовій суміші викиду.

Спостереження під факелом проводять за типовими для підприємства інгредієнтами. У зоні максимального забруднення аналізують концентрації всіх речовин, що викидаються, за межею санітарної зони лише ті речовини, концентрації яких перевищують ГДК.

В окремій таблиці наводять перелік речовин, що підлягають контролю.

Таблиця 1.7. Перелік речовин що підлягають контролю

| Пост спостереження | Кількість постів | Речовини, що контролюються |
| --- | --- | --- |
|  |  | за обов’язковою програмою | перевищують ГДК |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Завдання. Навести в табличній формі перелік речовин, що підлягають контролю.

Підібрати та обґрунтувати метод відбору проб атмосферного повітря для лабораторного аналізу та запропонувати прилади контролю за концентраціями забруднюючих речовин.

Пояснити принцип вибору переліку речовин, що підлягають контролю на постах спостереження.

Зробити загальний висновок, щодо ступеня впливу підприємства на атмосферне повітря, шкідливості забруднюючих речовин, що нам викидаються. Надати пропозиції, щодо організації моніторингу атмосферного повітря, визначення кількості постів спостереження і контролювання та місць їх розташування.

Організація екологічного моніторингу поверхневих вод

Натепер здійснюється систематичний контроль за забрудненням вод фізичними, хімічними та гідробіологічними показниками.

Для налагодження системи моніторингу поверхневих вод оцінюють фоновий стан річки, виявляють основні джерела забруднення водного об’єкта, визначають пункти спостереження і, відповідно, програми спостережень.

Практична робота 7. Оцінювання фонового стану річки

Якість річкової води оцінюють згідно з нормативами якості поверхневих вод за 5 класами якості. Необхідно оцінити клас якості води за кожною речовиною (вихідні дані), визначити клас якості річки, результати оцінки подати в табличній формі. Слід визначити придатність річкової води для користувачів (табл.. 2.1).

Воду І класу якості використовують з мінімальною підготовкою для питного водопостачання, для всіх інших галузей – без попередньої підготовки. Вода ІІ класу потребує складного водоочищення для питного водопостачання, в інших галузях використовується без доочищення. Вода ІІІ класу для питного водопостачання потребує складної очистки, для зрошення – доочищення не потрібне. Вода ІV класу не придатна для питних потреб, рекреації, та рибництва, для використання у виробництві потребує складної підготовки. Вода V класу є умовно придатною для зрошення і охолодження.

Таблиця 2.1. Оцінка якості природних вод річки

| Назва забруднюючої речовини | Фонова концентрація | Клас якості |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Завдання Оцінити природну якість води річки шляхом встановлення класу якості, пояснити для яких потреб така вода придатна.

Практична робота 8. Характеристика основних учасників водогосподарського комплексу

Водогосподарський комплекс (ВГК) є сукупністю різних галузей народного господарства, які разом використовують водні ресурси одного водного басейну. Такі галузі господарства називають учасниками ВГК. Серед них уваги потребують водо споживачі, що забирають воду, частина якої втрачається безповоротно, а залишки повертаються із зміненою якістю.

Необхідно побудувати схему забору та скиду води, дотримуючись умови, що відстань між скидом та наступним водозабором перевищує 1000 м.

Слід проаналізувати склад стічних вод, що повертають річку, встановити кількість забруднюючих речовин промислових підприємств. Результати розрахунків зводять у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2. Склад і кількість забруднюючих речовин основних галузей промисловості

| № підприємства | Назва галузі | Назва забруднюючої речовини | Концентрація забруднюючої речовини, мг/л | Витрата стічних вод промисл. м³/с | Кількість забруднюючих речовин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/добу |

Кількість забруднюючих речовин розраховують за формулою:

Nз.р. = Сз.р. ·Q (г/с),

Nз.р. = Сз.р. ·Q · 86400/10(т/доб),

де Сз.р. – концентрація забруднюючої речовини, мг/л;

Q – витрата стічних вод промисловості, м³/с.

Обчислюють концентрації забруднюючих речовин в стічних водах комунального господарства міста і села (КГМ, КГС) і зводять результати у таблицю 2.3.

Таблиця 2.3. Кількість забруднюючих речовин у стічних водах комунального господарства міста і села

| № п/п | Назва забруднюючих речовин | Кількість забруднюючих речовин, г/доб. на 1 мешканця |
| --- | --- | --- |
|  |  | кгм | кгс |
| 1. | Зважені речовини | 65 | 21,45 |
| 2. | БСКпов | 75 | 13,2 |
| 3. | Азот амонійний | 8,0 | 2,64 |
| 4. | Фосфати (Р2О5) | 3,3 | 1,09 |
| 5. | Хлориди | 9,0 | 2,97 |
| 6. | СПАР | 2,5 | 0,83 |

Кількість забруднень (т/доб) розраховують за формулою:

Nз.р. = А · n,

де А – кількість забруднюючих речовин на 1 мешканця, г/добу;

n – кількість мешканців, тис. осіб.

Концентрацію забруднюючих речовин (мг/л) розраховують за формулою:

Сз.р. = ,

де Q – витрата побутових вод, м³/с.

Визначають концентрацію забруднюючих речовин у стічних водах тваринницького комплексу. Розрахунки наводять у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Кількість забруднюючих речовин на одну тварину в стічних водах тваринницького комплексу

| Назва забр. речовин | Кількість забр. речовин на 1 тварину, г/доб. |
| --- | --- |
| БСК5 | 0,3 |
| Калій | 0,2 |
| Азот | 0,246 |
| Фосфати | 0,15 |
| Зважені речовини | 46 |

Систематизовані дані про забруднюючі речовини, які надходять у річку із стічними водами, необхідно подати у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Забруднюючі речовини стічних вод учасників ВГК

| Назва забруднюючої речовини | Фонова концентрація речовини в річці, мг/л | ГДК, мг/л | Концентрації забруднюючих речовин у стічних водах учасників ВГК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1* | 2* | 3* | 4* |

*1 – підприємство; 2 – комунальне господарство міста; 3 – комунальне господарство села; 4 – тваринницький комплекс.

Таблиця дає змогу зробити висновок про антропогенне навантаження річки. Визначивши концентрації забруднюючих речовин, необхідно налагодити систему спостережень за якістю води.

Завдання. Охарактеризувати основних учасників водогосподарського комплексу басейну, проаналізувати склад стічних вод. Що надходять до поверхневих вод річки.

Практична робота 9. Визначення категорій пунктів спостереження та розміщення контрольних створів.

Відповідно до характеристики досліджуваного водного об’єкта обирають пункти спостереження певної категорії. У кожному пункті призначають таку кількість створів, щоб можна було охарактеризувати якість води вище від джерела забруднення, в межах скиду стічних вод та в зоні достатнього змішування стічної води з річковою.

Для контролю якості води приток створи розміщують на початку притоки (нижче 1 км від витоку), в місці впаду притоки в основну річку (за 0,5 км до впаду) та нижче 0,5 м (на основній річці) від впаду притоки в головну річку.

Завдання. Обґрунтуйте вибір категорії пунктів спостереження. Вкажіть схематично місця розміщення контрольних створів.

Практична робота 10. Визначення програми спостережень. Вибір методів та приладів для контролю за якістю води.

Спостереження за якістю води здійснюють за програмами, які обирають залежно від категорії пункту спостереження, враховуючи цільове використання водойми або водотоку, склад зворотних вод, що скидаються, вимоги користувачів інформації.

Параметри, визначення яких передбачене програмами спостережень за якістю поверхневих вод за гідрологічними та гідрохімічними показниками, наведені в таблиці 2.6. При з’ясування гідрохімічних показників якість води оцінюють шляхом порівняння цих показників, визначених у пунктах контролю, із встановленими нормами якості води.

Періодичність проведення спостережень за гідрологічними та гідрохімічними показниками встановлюють відповідно до категорії пункту спостережень (табл.. 2.7).

При наявності нижче від джерела забруднення кількох створів концентрацію головних іонів вимірюють тільки в першому створі після скиду зворотних вод.

Таблиця 2.6. Програми спостережень за якістю поверхневих вод за гідрологічними та гідрохімічними показниками

| Показники | Види програм |
| --- | --- |
|  | Обов’яз-кова | Скорочені |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Гідрологічні: |  |  |  |  |
| Витрати води (на водотоках), м³/с або рівень (на водоймах), м | + | + | + | + |
| Швидкість течії (на водотоках), м/с | + | - | - | + |
| Гідрохімічні: |  |  |  |  |
| Візуальні спостереження | + | + | + | + |
| Температура, ºС | + | + | + | + |
| Колірність, град.; прозорість, см; запах, бали | + | - | - | + |
| Концентрації розчинених у воді газів, мг/л: |  |  |  |  |
| - кисню | + | + | - | + |
| - двоокису вуглецю | + | - | - | - |
| Концентрація завислих речовин, мг/л | + | - | + | + |
| Водневий показник (рН) | + | + | + | + |
| Окисно-відновний потенціал (Eh), мВ | + | - | - | - |
| Питома електропровідність, См/см | - | + | + | - |
| Концентрації головних іонів, мг/л: хлорид них, сульфатних, гідрокарбонатних, кальцію, магнію, натрію, калію, суми іонів | + | - | - | - |
| ХПК, мг/л | + | - | + | + |
| БПК5, мг/л | + | - | + | + |
| Концентрації біогенних елементів, мг/л: амонійних, нітритних, нітратних іонів, фосфатів, заліза загального, кремнію | + | - | - | - |
| Концентрації широко поширених забруднюючих речовин, мг/л: нафтопродуктів, СПАР, летких фенолів, пестицидів, сполук металів | + | - | - | - |
| Концентрації двох-трьох забруднюючих речовин, основних для води в даному пункті контролю, мг/л | - | - | + | - |
| Концентрації всіх речовин, що забруднюють воду в даному пункті контролю, мг/л | - | - | -+ |  |

Таблиця 2.7. Періодичність проведення спостережень за гідрологічними та гідрохімічними показниками

| Періодичність проведення спостережень | Програми для пунктів спостережень категорії |
| --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| Щоденно | Скорочена 1 | Візуальні спостереження | - | - |
| Щодекади | Скорочена 2 | Скорочена 1 | - | - |
| Щомісяця | Скорочена 3 |
| В основні фази водного режиму | Обов’язкова |

Завдання. Залежно від категорії пунктів спостереження визначити програми спостережень та речовини, що контролюються (заповнити таблицю 2.8).

Таблиця 2.8. Програми спостереження та перелік речовин, що контролюються

| Номер пункту | Контрольні створи | Категорія пункту спостережень | Програма спостереження | Перелік спостережень | Речовини, що контролюються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Хімічний склад води контролюють за допомогою автоматизованої системи контролю якості води (комплекс технічних засобів, які вимірюють в часі і просторі, фізичні, хімічні та біологічні показники якості води, а також передають інформацію на центральний пункт управління і повідомляють про порушення норм водокористування) та автоматичних методів контролю.

З метою складання програми спостережень і визначення речовин, що підлягають контролю, доцільно використовувати дані, які наведені у таблицях 2.9 – 2.11.

Таблиця 2.9. Характерні показники якості води, які можуть бути рекомендовані для автоматизованих визначень

| Характерні показники | Інгредієнти, що вимірюються |
| --- | --- |
| Мінеральні речовини | , , , , , |
| Органічні речовини | БСК, розчинений кисень |
| Спеціальні забруднюючі речовини | важкі метали, пестициди, нафтопродукти, феноли, СПАР |
| Загальні показники | Тº, рН, електрична провідність, завислі речовини, Eh |

Таблиця 2.10. Показники якості поверхневих вод, які можна визначити автоматичним методом контролю

| Характерні показники | Інгредієнти, що вимірюються |
| --- | --- |
| Органічні речовини | Сума органічних речовин |
| Показники евтрофікації | , , , |
| Спеціальні забр.речовини | Нафтопродукти |
| Загальні показники | t, завислі речовини |

Таблиця 2.11. Методи, які використовуються для автоматизації аналізу поверхневих вод

| Метод | Вимірювальні інгредієнти |
| --- | --- |
| Потенціометрія | Ph, Eh, , , , , |
| Кулонометрія | , N, As, Se, SЪ, U, CI |
| Кондуктометрія | , Cd, PЬ, Cu, SЬ, Bі, As, O2 |
| Фотоколориметрія | , , , , , , , , Cu, Cr, , , феноли, ХСК. |

Завдання. Встановити тип автоматичної станції або інші методи для визначення якості води. Навести приклади.

Практична робота 11. Прогнозування показників якості води

Для прогнозування якості води водного об’єкта за одним або кількома заданими створами використовують методи, що базуються на розрахунку балансу хімічних речовин у конкретному створі. У найпростішому випадку змішування річкових і стічних вод (одне джерело забруднення) рівняння балансу консервативної речовини в створі практично повного змішування має вигляд:

Сф ·Q + Сстq = Ск · (Q + q),

де Сф, Сст, Ск  - концентрація речовини, що розглядається у фоновому створі річки, у стічній воді та у контрольному створі річки відповідно, мг/дм³;

Q, q – відповідно до витрати річкової і стічної води, м³/с.

Виходячи із цієї формули, концентрацію речовини у контрольному створі можна розрахувати за таким рівнянням:

Ск = .

Якщо необхідно спрогнозувати концентрації хімічної речовини за наявності великого числа (N) джерел її надходження, то використовують модернізовану формулу:

Спр =  · rt,

де Спр, Сі – концентрація речовини у всіх джерелах забруднення, у водах бокової приточності, фонова концентрація речовини, мг/л;

Qі – об’єми надходження забруднень із різних джерел, витрати води – 95% забезпеченості головної річки та її бокових притоків, м³/с;

rt – коефіцієнт редукції, що враховує самоочищення на ділянці між розрахунковими створами, який визначається за формулою:

rt = 10,

де  - коефіцієнт швидкості трансформації домішок у річковій воді при розрахунковій температурі, ТºС;

t – час проходження води між створами, діб.

Коефіцієнт  визначають за формулою:

=  · ,

де  - коефіцієнт швидкості трансформації речовини при температурі 20ºС.

Значення величини  добирають відповідно до таблиці 12.

Таблиця 2.12. Значення коефіцієнта швидкості трансформації

| Речовина |  |
| --- | --- |
| Органічні речовини | 0,10 |
| СПАР | 0,17 |
| Нафтопродукти | 0,07 |
| N(NH) | 0,007-0,120 |
| N(NO) | 0,040-0,080 |
| N(NO) | 0,075-0,101 |
| P(PO3) | 0,054-0,185 |

Щоб спрогнозувати якість води водного об’єкта на віддалену перспективу, необхідно мати прогноз надходження до нього забруднюючих речовин із різних джерел (підприємств різних галузей народного господарства). Прогноз надходження будь-якої речовини у водні об’єкти формується із окремих прогнозів її потрапляння зі скидними водами різних галузей господарства.

Завдання. Зробіть загальний висновок, щодо природного екологічного стану поверхневих вод річки і змін, що відбуваються під впливом діяльності учасників ВГК. Обґрунтуйте доцільність проведення моніторингових робіт у басейні ріки. На основі узагальнюючих результатів, отриманих при оцінюванні якості води, запропонуйте оптимальну кількість пунктів спостереження і, відповідно, місця розташування створів спостережень. Складіть програму спостережень за забруднюючими речовинами із зазначенням терміну проведення робіт, виберіть методи і прилади для контролювання якості води. На основі результатів прогнозування розробіть комплекс природоохоронних заходів, щодо відновлення якості поверхневих вод і запобігання їх подальшому забрудненню.

Організація спостережень і контролю за забрудненням ґрунтового покриву басейну річки

Практична робота 12. Характеристика забруднювачів ґрунтового покриву, які потрапили до нього внаслідок діяльності промислового сектору

Забруднення ґрунтового покриву зумовлюється осіданням твердих частинок, а також попаданням забруднюючих речовин в результаті мокрого очищення атмосфери.

Необхідно встановити площу земель, забруднених викидами підприємств:

S = π · R²,

де R – максимальна відстань формування найбільшої концентрації, м.

Результати досліджень зводять у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1. Площа хімічного забруднення грунтів під дією промислових викидів

| Назва підприємства | Забруднююча речовина | Відстань формування концентрації в межах ГДК, м | Площа забруднених грунтів, га |
| --- | --- | --- | --- |

Загальну площу визначають за максимальною площею забруднених ґрунтів для кожного підприємства окремо.

Завдання. Опишіть забруднюючі речовини з точки зору небезпеки для ґрунтового покриву (накопичення в ґрунті, перехід в продукцію, сприяння кислим дощам). Прокоментуйте, чим зумовлена необхідність дотримання основних принципів організації спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунтів.

Практична робота 13. Організація спостережень і контролю за забрудненням ґрунтів важкими металами

Населений пункт розміщують в центрі плану, з центру за допомогою циркуля наносять кола з радіусами 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 20; 30; 50 км, тобто визначають зону можливого забруднення території. На підготовлений план місцевості наносять контури багаторічної рози вітрів.

Найбільший вектор, який відповідає найбільшому повтору вітрів, відкладають в підвітряний бік, його довжина становить 25-30 см (25-30 км). У такий спосіб у контур, утворений розою вітрів, схематично включається територія найбільшої забрудненості важкими металами. У напрямі радіусів будують сектори шириною 200-300 м поблизу джерела забруднення з поступовим розширенням до 1-3 км. У місцях перетину вісі секторів з колами розміщують ключові ділянки, на них – сітку опорних розрізів, пункти і майданчики взяття проб.

Завдання. Наведіть схему розміщення ключових ділянок при спостереженні за рівнем забруднення ґрунтів важкими металами. Визначте кількість запланованих ключових ділянок.

Практична робота 14. Організація спостережень і контролю забруднень ґрунтів пестицидами

Необхідно визначити кількість необхідних проб для оцінки забруднення ґрунтів сільськогосподарських угідь пестицидами. Для цього слід проаналізувати склад земель басейну річки і оцінити ріллю, оскільки пестициди використовують при вирощуванні сільськогосподарських культур (табл.. 3.2).

Таблиця 3.2. Склад земель та водних об’єктів басейну річки

| Назва угідь | Площа, км² | % від загальної площі |
| --- | --- | --- |
| Природоохоронні території |  |  |
| Ліси |  |  |
| Болота |  |  |
| Луки |  |  |
| Сади |  |  |
| Рілля |  |  |
| Водосховища, канали |  |  |
| Загальна площа |  |  |

Для оцінки забруднення ґрунтів пестицидами ґрунтові проби відбирають 2 рази на рік (весною після посіву і восени після збору врожаю). При встановленні багаторічної динаміки залишку пестицидів, спостереження проводять не менше 6 разів на рік (1 раз перед посівом, 2-4 рази під час вегетації культури, 1-2 рази в період збору врожаю).

Завдання. Визначте кількість ґрунтових проб залежно від категорії місцевості та ґрунтових умов за формулою:

N =  · n,

де Sор.з. – загальна площа орних земель, га;

Sділ. – площа поля, що характеризується однією пробою, га;

n – скільки разів на рік відбирають проби (n = 2 для оцінки грунтів, n = 6 для визначення динаміки зміни вмісту пестицидів).

На допомогу при вирішенні завдання доцільно користуватись даними, що наведені у табл.. 3.3.

Таблиця 3.3. Категорія місцевості і ґрунтових умов при виборі площі поля для спостереження за рівнем забруднення ґрунтів пестицидами

| Категорії місцевості і ґрунтових умов | Площа поля, що характеризується однією пробою, га |
| --- | --- |
| Лісова зона, а також райони з хвилястим рельєфом | 1 – 3 |
| Лісостепові і степові райони з різноплановим рельєфом | 3 – 6 |
| Степові райони з рівнинним рельєфом | 10 – 20 |
| Гірські райони зі значною мікрокомплексністю ґрунтового покриву | 0,5 – 3,0 |
| Зрошувальна зона | 2 - 3 |

Завдання. Охарактеризуйте основні пестициди, які застосовуються в Україні. Зробіть висновок, щодо стану грунтового покриву у басейні ріки і по області, процесів, що призводять до деградації грунтів. Запропонуйте заходи для відтворення родючості грунту із подальшим їх збереженням. Охарактеризуйте принципи організації моніторингу грунтів.